## Slide 1: Pipeline 3D

## Slide 2: Architecture simulateur
Odométrie passive  Contrôle fonctionne sur la base de la position (x,y,h) Ground Truth

## Slide 3: Interpolation
Trajectoire

## Slide 4: Interpolation
Trajectoire planifiée sous forme d’ une liste de waypoints
  Waypoint « de passage » avec un rayon d’activation de 1m
  Waypoint « courant » = cible à atteindre par le robot
Waypoint = (x,y,v)
Mise en œuvre des courbes de Bézier et Catmull-Rom
  Abandon de la solution temps réel  Planification
  Git : Carre92-2020\70 - Outil d'interpolation trajectoire

## Slide 5: Interpolation

## Slide 6: Interpolation
Pas d’interpolation de la vitesse
  Traitement temps réel possible
RAF : Format de la trajectoire planifiée à déterminer  fichier de configuration
  (x,y,cap,vitesse) x N
Amélioration  RL

## Slide 7: Exploitation de l’interpolation
Odométrie donne position courante
  (x,y,cap,vitesse)
Trajectoire = Liste de WP
  (x,y,cap,vitesse) x N
RAF : Estimation en temps réel de (y,Ψ) + xPID + wPID + Trapz
  Argmin distance(position,traject)
  Index WP monotone
Testable complètement dans le simulateur

## Slide 8: Exploitation de l’interpolation
https://www.a1k0n.net/2018/11/13/fast-line-following.html

## Slide 9: Traitement du nuage de points
LIDAR

## Slide 10: LIDAR

## Slide 11: LIDAR
LIDAR UST-10LX
  1080 mesures sur 270° avec 10m de portée
  Nombre de mesures reçues variable
LIDAR simulé (60 fps):
  270 mesures sur 270° avec 10m de portée pour 60 FPS
Objectif est de caractériser l‘environnement du robot, en trouvant des points de repères fixes ‘landmarks’ pour améliorer l’odométrie
Proposition d’employer des plots disposés autours de la piste
  Toujours au moins un plot à portée
  Quelques plots toujours à portée (au centre)
  Avantage : coupe circulaire dans le plan du LIDAR
    Rayon de 10cm dans le plan du LIDAR (à ajuster)
    Moins lors le plan s’incline (accélération/décélération)

## Slide 12: LIDAR simulé
Phys World vs Scene World
CollisionRay
CollisionSphere

## Slide 13: Clustering
DBSCAN
  Labelise une liste de points (X,Y)
    Bruit / Numéro de cluster (1..N)
Algorithme ‘maison’
  Labélisation des mesures en coordonnée polaires

## Slide 14: Clustering

## Slide 15: Extraction de ‘features’/ ‘landmarks’
A partir des mesures ‘clusterisées’
Estimer la position (a,d) des ‘landmarks’
  1) Classification binaire de chaque cluster
    Trouver angle pour distance minimale (amin)
    Autant de points à droite et à gauche de amin ?
    Distance maximale = distance minimale + 10 cm ?
  2) Estimation de la position (centre du plot)
    Distance minimale + diamètre plot ?

## Slide 16: LIDAR
Mauvaise classification  Corruption MAP (SLAM)
  Enregistrement d’un ‘landmark’ non ponctuel dans la map
  Enregistrement d’un ‘landmark’ dynamique dans la map
Consolidation classification et localisation en optique (caméra) :
  Calibration caméra  LIDAR (angle,distance)
  YOLOv2 ? 40Hz ?
  Classification des plots par couleur ? Dataset ‘maison’ ?
  https://github.com/tzutalin/labelImg
Filtrage temporelle & Limitations
  A 15 m/s et 40Hz, un plot se déplace de 36 cm…
Simulateur :
  Ajouter de modèle d’erreur (bruit) :
    En distance, une répartition normal (1% de la distance)
    En angle, une répartition normale (0,25° fixe)

## Slide 17: Odométrie
Basique

## Slide 18: Odométrie (principe)
Etat courant = (x,y,h)
Mesures = (v,w)
Etat suivant = (x’,y’,h’)
  dh = ∫w*dt ≈ w*dt
  dxy = 2R*sin(dh/2) = R*dh ≈ v*dt
  x’ ≈ x + dxy*cos(h+ dh/2)
  y’ ≈ y + dxy*sin(h+ dh/2)
  h’ = h + dh
Notes :
  R = v/w
Sur STM32 (échantillonnage supérieur) :
  dt’ (0,001s) << dt (0,016s)
  dh ≈ ∑w(t)*dt’
  dxy ≈ ∑v(t)*dt’

## Slide 19: Odométrie
Améliorations du simulateur :
  Ajouter de modèle d’erreur (bruit) :
    En distance, une répartition normal (hors dérapage)
      Quantisation (+/- 0,1m/s)
    En angle, une répartition normale
      Bruit (+/- 1.0dps)
      Sensibilité 0.5% (calibration/temp)
      Bias (+/- 0.1dps)
Améliorations réelles :
  Compas

## Slide 20: SLAM
Exploration « Maison »

## Slide 21: SLAM principe
Processus itératif (discret) et temps réel (60x /sec)
« Cartographie et localisation simultanées »
  Construction d’une carte de l’environnement
    Par extraction des ‘Landmarks’
  et Estimation de la position dans cette carte
    Pour corriger au mieux les erreurs de position liée à l’odométrie basique
  Entrées
    Vitesses (v,w)
    Nuage de Points du LIDAR [ (a,d) …]
  Sortie
    Position courante (x,y,h)
  En interne
    Etat
    Carte de type vectorielle, constituée de la liste des ‘landmarks’ [ (x1,y1), … (xn,yn) ]
      Alternative : Grid-map.

## Slide 22: SLAM dans le contexte TRR
Besoin limité au suivi de position
  Position initiale connue et arbitraire (x0,y0,h0)
  Pas besoin de traiter le cas du ‘kidnapping’
State-less :
  On remet à zéro l’algorithme entre deux manches
ou State-full :
  On (re)place le robot toujours au même endroit
  On stoppe/fige l’algorithme entre deux manches

## Slide 23: Algorithme SLAM « maison »
1) « Odométrie basique »
  Estimation éphémère de la nouvelle position (x’,y’,h’)
2) « Extraction de ‘landmarks’ »
  Liste de position relative [ (a,d), …]
HYP : Observation plus précise que odométrie

## Slide 24: Algorithme SLAM « maison »
3) Création d’un « champ de particules » éphémère
  Centrée sur la position éphémère estimée par odométrie
  Position relative des particules prédéfinie (grille, anneaux)
  Matrice XY 0,1m x 0,1m étendue +/-1m
  3 couches H : -0.1°,0.0° et +0.1°
4) Pour chaque particule, estimer le degré de ‘correspondance’ entre l’observation (position relative des ‘landmark’ estimé à la position de la particule) et la carte (position des ‘landmarks’ connus) :
  Poids [0..∞[
  « Fonction d’activation »
    0,0m à 0,1m  p=100%
    0,1m à 0,3m  Décroissance linéaire de p=100% à 0%
    0,3m et +  p=0%

## Slide 25: Algorithme SLAM « maison »
5) Normalisation des poids
6) Estimation du ‘barycentre’ du champ de particule et estimation/correction de la positon
7) Mise à jour de la carte
  Estimation de la position des ‘landmarks’ à partir de la position estimée et corrigée
  Correction de la position des ‘landmarks’ connus
    Filtrage jusqu’à 100 observations (1 à 2 sec) puis verrouillage
  Ajout des nouveaux ‘landmarks’

## Slide 26: Algorithme SLAM « maison »
Bruit v = 0m/s
Bruit w = 0dps
Bias w = 0dps

## Slide 27: Algorithme SLAM « maison »
Bruit v = 0,2m/s
Bruit w = 2dps
Bias w = 0dps

## Slide 28: Algorithme SLAM « maison »
Bruit v = 0,2m/s (blanc)
Bruit w = 2dps (blanc)
Bias w = 0,1dps  Décrochage

## Slide 29: Algorithme SLAM « maison »
Limitations & Problèmes
  Pouvoir de compensation du BIAS limité
  Pas d’algorithme de fermeture de boucle
  Temps de calcul  VECTORISER/SIMPLIFIER
Améliorations :
  Moduler le champs de particules en fonction de l’erreur précédente
  Verrouiller la carte dans le temps
  Ajouter une fermeture de boucle
    Détection de la fermeture de boucle (x,y,h)t1 == (x,y,h)t2, t1<>t2
    Scruter l’évolution de la carte suite à la fermeture  détection d’anomalie
  Réjection des obstacles fugitifs / mobiles
    Estimation de la fiabilité et/ou de l’espérance de vie des ‘landmarks’

## Slide 30: EKF-SLAM

## Slide 31: SLAM
Solution & Portage ROBOT

## Slide 32: SLAM
EKF-SLAM (Kalman Filter)
FAST-SLAM 1,0 et 2,0 (particules)
Optical-SLAM…
EKF DR-IMU-GPS
Autres ?

## Slide 33: Suite

## Slide 34: RAF
Equiper neunoeil #2 avec Rpi, IMU, LIDAR et GPS
Valider l’odométrie basique et caractériser l’erreur obtenue par des essais en extérieur
  Variance de tous les capteurs  EKF
Valider la récupération du nuage de points et caractériser la portée et l’erreur d’estimation de position relative des ‘landmarks’ par des essais en extérieur (apporter des plots)
Porter le SLAM (maison, EKF, FAST ou autre) et essais en extérieur
Protocole + Architecture logicielle (ZeroMQ)