## Slide 1: Pipeline 3D

## Slide 2: Architecture simulateur
Odométrie passive  Contrôle fonctionne sur la base de la position (x,y,h) Ground Truth

## Slide 3: Interpolation
Trajectoire

## Slide 4: Interpolation
Trajectoire planifiée sous forme d’ une liste de waypoints
  Waypoint « de passage » avec un rayon d’activation de 1m
  Waypoint « courant » = cible à atteindre par le robot
Waypoint = (x,y,h,v)
Mise en œuvre des courbes de Bézier et Catmull-Rom
  En temps réel
    P1 : position passée
    P2 : position courante
    P3 : waypoint courant
    P4 : waypoint suivant
    Termes (,h,v) ignorés

## Slide 5: Interpolation
Problèmes :
  Interpolation générale de mauvaise qualité :
    Trajectoire déborde du circuit
    Vitesse non optimale (coups de volant, dérapages)
  Interpolation à proximité des waypoints
  Temps de calcul à chaque itération

## Slide 6: Interpolation
Solution à expérimenter :
  Interpolation réalisée en planification suite à la pose manuelle (ou automatisée – RL) des WP.
    Trajectoire = Liste d’un grand nombre de waypoints (x,y,v)
  En temps réel, algorithme d’asservissement cherchant à minimiser la distance entre la position courante (x,y,heading) et la trajectoire formée d’un grand nombre de waypoints
    Fonction distance à élaborer
    Fourniture de l’erreur en entrée des xPID et wPID
    Rappel : site Internet avec tous les algorithmes d’asservissement
Améliorations :
    Ajouter la vitesse d’avance  (x,y,heading,v)
    Interpoler la vitesse d’avance (trapèze de décélération)
Testable complètement dans le simulateur

## Slide 7: Traitement du nuage de points
LIDAR

## Slide 8: LIDAR
LIDAR UST-10LX
  1080 mesures sur 270° avec 10m de portée
LIDAR simulé (60 fps):
  270 mesures sur 270° avec 10m de portée pour 60 FPS
Objectif est de caractériser l‘environnement du robot, en trouvant des points de repères fixes ‘landmarks’ pour améliorer l’odométrie
Proposition d’employer des plots disposés autours de la piste
  Toujours au moins un plot à portée
  Quelques plots toujours à portée (au centre)
  Avantage : coupe circulaire dans le plan du LIDAR
    Rayon de 10cm dans le plan du LIDAR (à ajuster)
    Moins lors le plan s’incline (accélération/décélération)

## Slide 9: LIDAR simulé
Phys World vs Scene World
CollisionRay
CollisionSphere

## Slide 10: Extraction de ‘features’/ ‘landmarks’
Algorithme de traitement associé au LIDAR pour améliorer l’odométrie :
  A partir du nuage de point (a,d), retourne la position relative (a,d) des ‘landmarks’ visibles
  1) Elimination des points en limite de portée
    Seuil à 9,9m (à ajuster)
  2) Regroupement des points (clustering)
    Distance de 20cm (à ajuster)
  3) Estimation de la position relative :
    Point le plus proche (a,d) + (0.0, 0.1) (à ajuster)

## Slide 11: LIDAR
Problème à terme (dans la vraie vie) :
  Tout obstacle est considéré comme un ‘landmark’ de type plot (humains, mobilier urbain..)
   Rejection par l’algorithme de SLAM (state-full)
   Rejection des obstacles qui ne sont pas des plots (bordure)
  Couplage avec l’algorithme de traitement LIDAR associé à la détection et l’évitement d’obstacles (DLVV)  ?
Amélioration du simulateur :
  Ajouter de modèle d’erreur (bruit) :
    En distance, une répartition normal (1% de la distance)
    En angle, une répartition normale (0,25° fixe)

## Slide 12: Odométrie
Basique

## Slide 13: Odométrie (principe)
Etat courant = (x,y,h)
Mesures = (v,w)
Etat suivant = (x’,y’,h’)
  dh = ∫w*dt ≈ w*dt
  dxy = 2R*sin(dh/2) = R*dh ≈ v*dt
  x’ ≈ x + dxy*cos(h+ dh/2)
  y’ ≈ y + dxy*sin(h+ dh/2)
  h’ = h + dh
Notes :
  R = v/w
Sur STM32 (échantillonnage supérieur) :
  dt’ (0,001s) << dt (0,016s)
  dh ≈ ∑w(t)*dt’
  dxy ≈ ∑v(t)*dt’

## Slide 14: Odométrie
Améliorations du simulateur :
  Ajouter de modèle d’erreur (bruit) :
    En distance, une répartition normal (hors dérapage)
      Quantisation (+/- 0,1m/s)
    En angle, une répartition normale
      Bruit (+/- 1.0dps)
      Sensibilité 0.5% (calibration/temp)
      Bias (+/- 0.1dps)
Améliorations réelles :
  Compas

## Slide 15: SLAM
Exploration « Maison »

## Slide 16: SLAM principe
Processus itératif (discret) et temps réel (60x /sec)
« Cartographie et localisation simultanées »
  Construction d’une carte de l’environnement
    Par extraction des ‘Landmarks’
  et Estimation de la position dans cette carte
    Pour corriger au mieux les erreurs de position liée à l’odométrie basique
  Entrées
    Vitesses (v,w)
    Nuage de Points du LIDAR [ (a,d) …]
  Sortie
    Position courante (x,y,h)
  En interne
    Etat
    Carte de type vectorielle, constituée de la liste des ‘landmarks’ [ (x1,y1), … (xn,yn) ]
      Alternative : Grid-map.

## Slide 17: SLAM dans le contexte TRR
Besoin limité au suivi de position
  Position initiale connue et arbitraire (x0,y0,h0)
  Pas besoin de traiter le cas du ‘kidnapping’
State-less :
  On remet à zéro l’algorithme entre deux manches
ou State-full :
  On (re)place le robot toujours au même endroit
  On stoppe/fige l’algorithme entre deux manches

## Slide 18: Algorithme SLAM « maison »
1) « Odométrie basique »
  Estimation éphémère de la nouvelle position (x’,y’,h’)
2) « Extraction de ‘landmarks’ »
  Liste de position relative [ (a,d), …]
HYP : Observation plus précise que odométrie

## Slide 19: Algorithme SLAM « maison »
3) Création d’un « champ de particules » éphémère
  Centrée sur la position éphémère estimée par odométrie
  Position relative des particules prédéfinie (grille, anneaux)
  Matrice 0,1m x 0,1m étendue +/-1m
4) Pour chaque particule, estimer le degré de ‘correspondance’ entre l’observation (position relative des ‘landmark’ estimé à la position de la particule) et la carte (position des ‘landmarks’ connus) :
  Poids [0..∞[
  « Fonction d’activation »
    Linéaire de 0,0m à 0,2m, puis nulle au-delà de 0,2m (à ajuster)

## Slide 20: Algorithme SLAM « maison »
5) Normalisation des poids
6) Estimation du ‘barycentre’ du champ de particule et estimation/correction de la positon
7) Mise à jour de la carte
  Estimation de la position des ‘landmarks’ à partir de la position estimée et corrigée
  Correction de la position des ‘landmarks’ connus
    Filtrage jusqu’à 100 observations (1 à 2 sec) puis verrouillage
  Ajout des nouveaux ‘landmarks’

## Slide 21: Algorithme SLAM « maison »
Limitations & Problèmes
  Correction de la translation seulement (x,y)
  Pas d’algorithme de fermeture de boucle
  Fermeture de boucle avec bruit (v,w)
  Temps de calcul  VECTORISER/SIMPLIFIER
Améliorations :
  Faire ce qui est présenté ! 
  Ajouter la corriger du cap en 4-5-6
  Ajouter une fermeture de boucle
    Détection de la fermeture de boucle (x,y,h)t1 == (x,y,h)t2, t1<>t2
    Scruter l’évolution de la carte suite à la fermeture  détection d’anomalie
  Réjection des obstacles fugitifs / mobiles
    Estimation de la fiabilité et/ou de l’espérance de vie des ‘landmarks’

## Slide 22: SLAM
Solution & Portage ROBOT

## Slide 23: SLAM
EKF-SLAM (Kalman Filter)
FAST-SLAM 1,0 et 2,0 (particules)
Optical-SLAM…
Autres ?

## Slide 24: Suite

## Slide 25: RAF
Equiper neunoeil #2 avec LIDAR et Rpi
Equiper neunoeil #2 avec une IMU (commandée)
Valider l’odométrie basique et caractériser l’erreur obtenue par des essais en extérieur
Valider la récupération du nuage de points et caractériser la portée et l’erreur d’estimation de position relative des ‘landmarks’ par des essais en extérieur (apporter des plots)
Porter le SLAM (maison, EKF, FAST ou autre) et essais en extérieur